## Slide 1: Kenőanyagok

## Slide 2: 1. A kenőanyagok feladata
súrlódás csökkentése
kopáscsökkentés
súrlódási hő elvezetése

## Slide 3: 2. A súrlódás alapvető fajtái
2.1. Száraz súrlódás
A felületek közvetlen érintkeznek

## Slide 4
2. 2. Félnedves v. vegyes súrlódás
A felületek között nincs összefüggő kenőfilm

## Slide 5
2.3. Tiszta folyadéksúrlódás
A felületek között összefüggő kenőfilm alakul ki

## Slide 6: 3. A kenőanyagokat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk
3.1. Konzisztencia szerinti csoportosítás:
- konzisztens, azaz plasztikus, kenőcsszerű (kenőzsír, gép zsír)
- szilárd
- esetleg légnemű

## Slide 7
3. 2.Eredet szerinti csoportosítás:
- kőolaj alapú
- növényi,
- állati eredetű
- szintetikus azaz mesterségesen előállított

## Slide 8: 4. A kenőanyag lehet
kenőolaj
kenőzsír
szilárd kenőanyagok

## Slide 9: 5. A kenőanyagok tulajdonságai
5.1. Viszkozitás
A viszkozitás a folyadékokban a belső folyadékrétegek egymáshoz képest való elcsúsztatásánál fellépő - súrlódás jellegű – mozgást gátló ellenállás.
Fajtái:
A dinamikai viszkozitás - a folyadék belső súrlódási együthatója, jele: η (éta), dimenziója: Pa s
A kinematikai viszkozitás a dinamikai viszkozitás és a sűrűség hányadosa. Mérése kapilláris viszkoziméterrel történik, jele: (nű), dimenziója: m2 /s vagy mm2 /s

## Slide 10
A viszkozitás függ a hőmérséklettől
A folyadékok viszkozitása a hőmérséklet emelkedésével
csökken, csökkenésével nő.
A változás mértéke az olaj nagyon fontos minőségi tulajdonsága.
Azt az olajat tekintjük értékesebbnek, melynek kevésbé változik a viszkozitása a hőmérséklet-változás hatására.

## Slide 11
5.2. Kenőképesség
tapadóképesnek kell lennie
csak kismértékben oxidálódhat és képezhet üledéket
magas hőmérsékleten sem párologhat el
alacsony hőmérsékleten is megfelelően folyékonynak kell maradnia

## Slide 12
5.3. Lobbanáspont
- Az a hőmérséklet, amelyen a gőze begyullad, de a kenőanyag nem gyullad meg
- Tipikus kenőolaj lobbanáspontja kb. 250 C0,

## Slide 13
5.4. Gyulladáspont
a keletkezett olajgőzök már maguktól tovább égnek, pl. gépolajnál kb. 350 C0

## Slide 14
5.5. Kémiai stabilitás
használatközben a kémhatás ne változzon, mert ekkor fenn áll a korrózió veszélye

## Slide 15
5.6. Víz- és levegő leválasztó képesség
- a kenőanyag a vízzel nem képezhet emulziót
- a levegővel keveredve nem szabad habosodnia

## Slide 16
5.7. Teljesítményszint
- a kenőanyag mennyire képes megfelelni a kenési helyeken az összetett igénybevételnek

## Slide 17
5.8. Cseppenéspont
A zsír hővel szembeni ellenállásának jellemzője.
Nem a maximális használati hőmérsékletet, hanem azt a felső határt jelenti, amelyiken még a zsír megőrzi struktúráját. A maximális használati hőmérsékletnek jóval a cseppenés-pont alatt kell maradnia. Általában 5-20 C0 – kal alacsonyabb.
Néhány zsír képes visszanyerni eredeti struktúráját a cseppenéspontról való lehűlés után, mások azonban visszavonhatatlanul tönkremennek.

## Slide 18: 6. Kenőolajok
Kenőolajokat a súrlódás, kopás csökkentésére elterjedten használnak.
Elsősorban a felhasználási hely határozza meg, hogy milyen kenő-olajat használjunk.
Fajtái:
- ásványi olaj
- növényi olaj
- szilikon olaj

## Slide 19
6.1. Ásványi olajok
Leginkább elterjedt a különféle ásványi olaj (kőolaj) alapú olajok használata. Előnyük a viszonylagos olcsóságuk.
Az ásványi olajok a környezetbe kerülve lassabban bomlanak le, mint a növényi olajok, ezért környezeti hatásuk kedvezőtlenebb.

## Slide 20
6.2. Növényi olajok
Környezetvédelmi okok miatt egyre terjed a növényi olaj alapú kenőolajok használata.
A növényi olajokat a környezetbe kerülve a mikroorganizmusok sokkal gyorsabban bontják le (hiszen hosszú időn keresztül csak az egyenes szénláncú növényi olajjal találkoztak, az elágazó szénláncú ásványolajjal csak az utóbbi században) ezért kevésbé környezetkárosítók. Pl. motorcsónak versenyeken csak növényi olaj használható kenőolajként, hiszen az esetlegesen elcsöpögő olaj közvetlenül az élővízbe jut.

## Slide 21: 7. Kenőolajok csoportosítása
7.1. Viszkozitás alapján
  Hígfolyós olajok
kisterhelésű csapágyak és nagy fordulatú orsók kenésére
  közepes viszkózus olajok
nagy fordulatú gépek terhelt csapágyainak kenésére
  vastagon folyós olajok
nagyterhelésű csapágyak,
hajtóművek
hengerek kenésére

## Slide 22
7.2. Felhasználási területük alapján
  orsóolaj
  gépolaj - csapágyolaj
  hengerolaj

## Slide 23
7.3. Adalékolás szerint
  adalékolatlan
egyszerű kenési helyekre
kisterhelésű hajtóművek és
sikló- és gördülőcsapágyak kenésére
  adalékolt
az adalék lehet adaptív: kémiai stabilitást javítja
detergens-diszpergálók: pl. a jobb tapadást biztosítja

## Slide 24: 8. Olaj adalékok
A kenőolajok tulajdonságainak javítására adalékokat kevernek az olajhoz. Különösen jelentősek az adalékok motorolajok esetén.
Néhány adalék típus
• Viszkozitás- és viszkozitásindex növelők
• Detergens-diszpergensek (lerakódások ellen véd)
• Dermedéspont csökkentők
• Súrlódás, kopás csökkentők
• Oxidáció és korrózió gátlók
• Habzásgátlók
• EP (nagy terhelés) adalékok

## Slide 25: 9. Olajok fajtái
1. motor-és hajtómű olajok
- HD-olajok- nagy teljesítményű olajok
2. olajok EP ( különösen magas nyomás) adalékokkal
- nagytelj. fogaskerékhajtó-művek
- vágó olajkén fémmegmunkáláshoz
3. szintetikus olajok- addativ adalékokat tartalmaznak, kiváló hatásúak, drágák

## Slide 26: 10. Kenőzsírok
A kenőzsír olaj, szappan és adalékok keveréke.
Egy háromdimenziós rosthálózat, ami a helyén tartja az olajat.
Legtöbbször csapágyak kenőanyagaként vagy központi zsírzóberendezésekben találkozunk velük.

## Slide 27: 11. A zsírokkal szembeni elvárások
kenés: megfelelően biztosítsa azon részegységek kenését, ahol a kenőanyag cseréjére ritkán van lehetőség, és az olaj nem maradna meg a kenni kívánt felületen
alacsony hőmérsékleti teljesítmény: legyen lágy, sima és könnyen szivattyúzható a központi zsírzórendszerekben
magas hőmérsékleti teljesítmény: ne szivárogjon
forró vízzel szembeni ellenállás: hűtővíz-szivattyú esetén lényeges
tömítés-kompatibilitás: ne károsítsa a tömítéseket
oxidációs-stabilitás: mert jellemző az élettartamkenés

## Slide 28: 12. A zsírok felépítése
A zsírok olajból, szappanból és adalékokból állnak.
12.1. Az olaj lehet
1.ásványi,
2.félszintetikus vagy
3.szintetikus
ez határozza meg, hogy maga a zsír ásványinak, félszintetikusnak vagy szintetikusnak minősül.
A közlekedésben használt zsírok esetében az ásványi alapú a leggyakoribb.
A szintetikusat általában az iparban használnak, sokszor ott, ahol 180 foknál magasabb hőmérsékletet kell kibírnia.

## Slide 29
12.2.A szappan
határozza meg a zsír fizikai karakterét. Befolyásolja a vízállóságot és a szivattyúzhatóságot.
A legjellemzőbb szappantípusok a
1.lítium, a
2.kalcium és a
3.nátrium.

## Slide 30
A lítiumbázisú zsírok általános célú zsírok, jó vízálló tulajdonsággal. Korrózió-és oxidációvédő anyag. Jellemző felhasználási terület közepes fordulatszámú sikló-és gördülőcsapágyak kenése.
A kalciumbázisú zsírok szintén vízállóak, korrózió védelmet nem nyújt, általános kenésre kb. 70 °C-igalkalmazható. De jól használhatóak alacsony hőmérsékleten, akár -40 °C-ig.
A nátriumbázisú zsírokat görgőscsapágyak kenésére használják, nem vízállóak, és maximum 100 °C-ig bírják.

## Slide 31
Fontos az ún. komplex szappanokat (pl. lítium komplex, kalcium komplex, stb.), amelyeket a hőállóság növelésére fejlesztettek ki. Ezek segítségével a zsír 177 °C-ig is bírhatja, itt már a zsírban levő ásványolaj jelenti a korlátot. Különböző szappanokra épülő zsírok keverése tilos!
Szintetikus alapú zsírok: 500 °C-ig bírják
Vazelin – rossz kenőképességű, korrózió-védőszerként alkalmazzák

## Slide 32
Az adalékokat a zsírok teljesítményének növelésére használják. Ilyen adalékok például a molibdén-diszulfid és a grafit, amelyek magas hőmérsékleten és nagy nyomás alatt is jól teljesítenek.
Az ilyen, szilárd adalékokat tartalmazó zsírok esetén, pótlás helyett, sűrűbben kell cserélni a zsírt, a szilárd adalékok felhalmozódásának elkerülése végett.

## Slide 33: 13. A Zsírok legfontosabb jellemzői

## Slide 34: 13.1. A zsírok konzisztenciája és az NLGI osztályok
A zsír egyik legfontosabb tulajdonsága a konzisztenciája.
A zsír konzisztenciája a rá ható erővel szembeni ellenállása. Mértéke a penetráció. Ez mutatja meg, hogy mennyire lágy vagy kemény a zsír. A leglágyabb zsírok szinte olyanok, mint egy sűrű olaj, míg a legkeményebbekről első látásra nehéz megmondani, hogy egyáltalán kenésre valók.
A National Lubricating Grease Institute (NLGI) olyan besorolási rendszert adott ki, amely segítségével a zsírok konzisztenciájuknak megfelelő osztályokba sorolhatóak. Ezek az osztályok a 000-tól 6-ig terjednek, a leglágyabbtól a legkeményebbig. A lágy zsírokat speciális célokra, például központi zsírzóberendezésekben használják, az NLGI 2-es zsírok tipikusak a közlekedésben, míg az egész kemény zsírokra az iparnak van szüksége.

## Slide 35
A zsír konzisztenciája az alapolaj viszkozitásán és a felhasznált szappantípuson múlik. Azt mutatja meg, hogy a zsír mennyire deformálódik a rá ható erő hatására. Mértéke a penetráció.
A penetráció mérésére az ASTM tesztek egy megadott tömegű kúpot használnak, amelyet 25 °C-on, 5 másodpercig hagynak a zsírba süllyedni. A kúp által a zsírban megtett távolság a penetráció. Mértékegysége a milliméter tizedrésze. Egy 100-as penetráció egy kemény zsírra utal, míg egy 450-es egy félfolyékonyra.

## Slide 36
Az NLGI (National Lubricating Grease Institute) egy 9 fokozatú skálát állított fel a zsírok konzisztencia szerinti besorolására:

## Slide 37: 13.2. Szennyeződések távoltartása
A zsírok igyekeznek a szilárd szennyeződéseket kívül tartani és megvédeni a kenés alatt álló felületet a kopástól. Azonban így is óvni kell a zsírzott felületet a szennyeződésektől, ugyanis túlzott szennyeződés esetén a fordítottja megy végbe: ha a szennyeződés eljut a kenés alatt álló felületig, akkor a zsír miatt nem tud távozni és kopást okoz.

## Slide 38: 13.3. Cseppenéspont
A zsír hővel szembeni ellenállásának jellemzője. Nem a maximális használati hőmérsékletet, hanem azt a felső határt jelenti, amelyiken még a zsír megőrzi struktúráját. A maximális használati hőmérsékletnek jóval a cseppenéspont alatt kell maradnia. Néhány zsír képes visszanyerni eredeti struktúráját a cseppenéspontról való lehűlés után, mások azonban visszavonhatatlanul tönkremennek.

## Slide 39: 13.4. Nyírásstabilitás
A fizikai erőhatások miatt a zsír konzisztenciája megváltozhat. A nyírásstabilitás jelenti az ilyen változásnak való ellenállás képességét. Tixotróp az a zsír, ami nyomásra lágyul, míg reopektikus az a zsír, amely nyomásra keményedik.

## Slide 40: 13.5. Hőállóság
A nagy hőterhelés jobban károsítja a zsírokat, mint az olajokat. Ez felgyorsult oxidációt, akár karbonizációt okozhat. Más esetben az olaj kifolyhat a zsírból, így az nem tudja kenési feladatát ellátni. A hőállóságot elsősorban a felhasznált szappantípus határozza meg. De a leghőállóbb szappanok esetében már a felhasznált olaj jelenti az új korlátot. Ugyanis az ásványolajok 177 °C körüli hőmérsékletig bírják, e fölött belobbanhatnak, eléghetnek, stb. Tehát egy ásványolaj alapú zsír soha nem fog 177 °C-nál magasabb üzemi hőmérsékletet bírni. Ennél magasabb hőmérséklet tűréséhez szintetikus zsírra van szükség, ami sokkal kevésbé elterjedt, és arányaiban jóval drágább, mint a szintetikus olaj. A közlekedésben nincs szükség ilyen zsírra, de egyes ipari alkalmazásokhoz igen

## Slide 41: 13.6. Vízállóság
A zsír azon képessége, hogy megőrízze kenőképességét vízzel való érintkezés ellenére is. A nem vízálló zsírral a víz olyan emulziót képezhet, amely miatt az olaj kimosódhat vagy, enyhébb esetben, megváltozik a zsír konzisztenciája. A vízállóságra a felhasznált szappantípus van a legnagyobb befolyással.

## Slide 42: 14. Kenőzsírok DIN besorolása
A legtöbb zsír csomagolásán vagy műszaki adatlapján találunk egy DIN-nel kezdődő kódot, ami nagyon sokat elárul a zsírról. Például a DIN KPF2K-30 kódból megtudjuk, hogy ez egy gördülőcsapágyakhoz és szánokhoz való zsír, EP és szilárd adalékokat tartalmaz, a konzisztenciája 2, 120 fokig használható és jól tűri a nedvességet. Hogy mindezt megtudjuk, csak arra van szükség, hogy értelmezzük a kódban szereplő betűket és számokat.

## Slide 43: 15. Szilárd kenőanyagok
A grafit
- finomra őrölve, olajjal v. zsírral keverve különösen nagy
Terhelésű v. magas hőmérsékleten üzemelő csapágyak kenésére.
- alkalmas csapágyak, fogaskerekek bejáratására
2. Molibdénszulfid – MoS2
- olajjal v. zsírral keverve kenhető massza
- nagy felületi nyomáson és magas hőmérsékleten is jó elcsúszást biztosít
3. Talkum – zsírkő = magnéziumszilikát
- gumi alkatrészek kenő és elválasztó anyagjaként alkalmazzák