## Slide 1: Bőr

## Slide 2: A bőr általános tulajdonságai
A kész bőr tulajdonságait egyrészt a nyersbőr felépítésétől függő rostszerkezet határozza meg, másrészt a feldolgozás során alkalmazott vegyi és mechanikai kezelések hatása.

## Slide 3: 1. Sűrűség
A sűrűség elsősorban a bőr porozitásának függvénye.
A tömeg- és térfogatméréssel közvetlenül adódó sűrűség az ún. látszólagos sűrűség, amely a rostok közé bezárt levegővel együtt mutatja a térfogategységnyi bőr tömegét, figyelmen kívül hagyva, hogy a bőrrostokkal ténylegesen kitöltött térfogat ennél kisebb.
Az utóbbi figyelembevételével számítható a valódi sűrűség.

## Slide 4: 2. Szakítószilárdság
A bőr szakítószilárdságát erősen befolyásolja a rostszerkezete.
A rostszerkezetre egyrészt az uralkodó rostirány jellemző, amely a különböző területeken eltérő, másrészt az ún. összefűződési szög, vagyis az, hogy a rostok milyen meredeken helyezkednek el a bőr keresztmetszetében, a két felület között.
Minél meredekebb ez a szög, annál feszesebb és jobb tartású a bőr, ezzel szemben a két felülettel közel párhuzamos irányú rost elrendeződés hajlékonyabb bőrt ad.

## Slide 5: 3. Anizotróp
A bőr anizotrop anyag: tulajdonságai az uralkodó rostirányban és arra merőlegesen nem egyeznek meg.
A szakítószilárdság természetesen rostirányban mérve nagyobb, mint keresztben.